TORA TORA  import & export

di Rossi Edoardo   Via Formeniga 25    31029 Vittorio Veneto  Treviso Italy

Tel.00390438 842829       Fax 00390438 842927   E-Mail  toratora1@libero.it  CCIAA 45779

REA 0149795     IVA IT01183010261         C.F. e REG. IMP. RSS DRD 57M04  I435C    https://sites.google.com/site/toratorathebest/     www.toratorashop.net

MANUALE USO VELOX ONE ITALIANO

Accendere il dispositivo

Per accendere il dispositivo, ruotare l'interruttore manopola su ON.

Ruotare la manopola stessa in posizione OFF quando si desidera disattivare il dispositivo.

Quando il dispositivo è acceso, una melodia sarà udita, dopo  circa circa 10 secondi, più tardi viene

emesso un segnale acustico prolungato indica che il dispositivo è pronto per l'uso.

Il dispositivo fornirà più profondità sulla posizione ON,

Tuttavia, per discriminare meglio metalli ferrosi, utilizzando il

dispositivo in modalità di minerali di ferro e la discriminazione nella posizione massima è raccomandabile.

GROUND BALANCE  BILANCIAMENTO DEL TERRENO

Soprattutto con il terreno molto mineralizzato il metal detector provoca un rumore di fondo causato dalla mineralizzazione del terreno.

Questa situazione può impedire il rilevatore di ottenere un segnale pulito dal target necessario alla  rilevazione e discriminazione accurate.

Il Bilanciamento del terreno è un processo attraverso il quale il metal detector

è in grado di cancellare l'effetto  negativo causato dalla mineralizzazione del terreno.

Per il bilanciamento del terreno, tenendo la bobina di ricerca cinque centimetri sopra la terra, e portandola  da destra a sinistra, mantenendola parallelo alla terra,

ruotare lentamente la manopola di bilanciamento del terreno in senso orario fino a quando il rumore è andato e il dispositivo è silenzioso.

Se non è possibile mettere a terra bilanciare il rivelatore, a poco a poco diminuire la sensibilità e ripetere i passaggi precedenti.

Per la profondità massima, non girare la manopola di bilanciamento del terreno verso destra più del necessario.

Generalmente si parla dl livello medio (tra 4 - 7) la capacità di rilevazione più ideale e stabile su tutti i tipi di terreno senza sacrificare la profondità.

Come il bilanciamento del terreno va in area a destra, il dispositivo inizierà a perdere di profondità per alcuni metalli non ferrosi, tranne per l'oro.

Quando il bilanciamento del terreno raggiunge il punto di massima il dispositivo in grado di rilevare ferro e oro, ma non è in grado di rilevare alcuni metalli non ferrosi.

Se siete alla ricerca su un terreno carico di pietre mineralizzate o avvallamenti e buche, si consiglia il bilanciamento del terreno più di una di queste pietre o sui fori.

Nelle aree di mineralizzazione molto elevata, bilanciamento del terreno non può essere fatto.

In tal caso, potrebbe essere necessario utilizzare le modalità di minerali di ricerca.

SENSIBILITA’

La impostazione di sensibilità viene utilizzata per eliminare le interferenze causate da onde elettromagnetiche nel circostante ambiente o rumore di fondo.

Le onde elettromagnetiche possono derivare da linee elettriche nei dintorni

ambiente o dal funzionamento di dispositivi elettrici, radar, radio wireless, e persino televisori.

La sensibilità è anche l'impostazione della profondità del dispositivo. Quindi, specialmente in alta mineralizzazione, è consigliato di abbassare la sensibilità solo se il dispositivo fa rumore dopo aver modificato tutte le altre impostazioni

(Bilanciamento del terreno, la discriminazione ferro e modalità minerali).

FERRO DISCRIMINAZIONE

Questa impostazione è progettata per condizioni di terreno difficili e utenti esperti. Per condizioni di terreno normali o se non si vuole perdere tempo con questa impostazione, si raccomanda che lo tiene a impostazione di fabbrica (FS).

Questa impostazione ha 2 scopi principali:

1) In particolare nelle aree di mineralizzazione ferro alta e spiaggia di sabbia bagnata potrebbe non essere in grado di bilanciare il terreno il dispositivo.

In tal caso, è possibile utilizzare discriminazione ferro.

Ruotando la manopola discriminazione ferro verso destra, sara possibile eliminare l’effetto.

In generale, durante la ricerca in spiaggia di sabbia bagnata di acqua salata, le impostazioni più ideali sono il livello massimo della discriminazione ferro, ferro o interruttore? E minerale 2 o 3 modalità.

È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni durante la ricerca in umido terreno arato con molta mineralizzazione.

2) Permette di produrre un tono basso ai materiali contenenti ferro e da discriminare più facilmente. La discriminazione inizia a circa livello 4 - 6.

Sotto questo livello, tutti i metalli tra cui ferro produrrà una non ferrosi (alto) tono e in generale il dispositivo si esibirà presso la sua profondità massima.

Inoltre, l'interruttore ferro non sarà attivo al di sotto di questo livello.

FERRO INTERRUTTORE

Quando si desidera evitare di rilevare i metalli ferrosi è possibile attivare il ferro con l’interruttore,

e consentire al dispositivo di eliminare questi metalli e non produce un tono di avviso.

NOTA: Molti metalli considerati spazzatura non può produrre un segnale di metalli ferrosi.

Ad esempio, le linguette delle lattine di alluminio possono

essere percepite come un metallo non ferroso dalla maggior rivelatori perché il loro segnale è molto simile a quella di oro.

MODALITÀ DI MINERALI

Se siete alla ricerca in terreni mineralizzati (suolo estremamente salato, spiaggia di sabbia bagnata, bagnato terra arata o condizioni del terreno altamente magnetici) potrebbe non essere in grado di bilanciare il dispositivo a terra.

In tale caso, per prima cosa accendere l'interruttore On manopola per minerali 1. Se il dispositivo è ancora ricevendo rumore, girare a 2 o minerale minerale 3.

Ciò elimina il rumore e falsi segnali causati da mineralizzazione.

Tuttavia, si può verificare un diminuzione o dissolvenza del segnale ottenuto da alcuni metalli alle massime profondità.

Come accennato in precedenza, in particolare su terreni con alto contenuto di ferro come la spiaggia di sabbia bagnata con acqua salata e umida terra arata, è consiglio la ricerca in minerale 2 o 3 modalità, portare la discriminazione di ferro al livello massimo e eliminare il ferro con l’interruttore.

SEGNALE AUDIO BOOST

L’ interruttore del segnale audio Boost aumenta il suono dei segnali deboli ricevuto da metalli piccoli o profondi che rendono più facile per voi  l’individuare tali obiettivi incerti.

In posizione 1, il booster è normale, a 2, il segnale audio sarà più alto e 3, verrà sentito al massimo.

Si prega di notare che la spinta del segnale audio deve essere utilizzato su base temporanea o al bisogno, perché non solo aumenta il segnale audio di destinazione ma consentirà anche di accrescere il volume del rumore di fondo e di falsi segnali.

Pertanto, si raccomanda di mantenere l'interruttore in posizione 1 e ruotarla in

posizione 2 o 3 solo quando si desidera verificare un segnale debole di metallo e poi girarla  nuovamente su posizione 1.

RICERCA E RIVELAZIONE METAL

Dopo che le impostazioni vengono regolate, si può avviare la ricerca sollevando di cinque centimetri la bobina sopra terra e spazzare a destra a sinistra, mantenendola parallela al terreno.

Il dispositivo funziona sul principio del moto.

In altre parole, il rilevamento di metallo non è possibile senza spostare la bobina di ricerca.

Per evitare di perdere bersagli più piccoli e più profondi, spazzare il disco di ricerca, sia da destra a sinistra e da sinistra a destra su ogni area si esegue la scansione,

leggermente sovrapposte le indagini a tappeto come ci si sposta in avanti.

Quando il dispositivo rileva metallo, produce un segnale acustico.

Il dispositivo dispone di 3 discriminazione audio tono. Il tono è più basso per i metalli ferrosi.

Per i metalli non ferrosi e oro, il dispositivo produce 2 toni molto alti e simili.

In caso di rilevazione lega il dispositivo può produrre un alto-basso doppio tono suono.

Al fine di acquisire familiarità con il dispositivo, si consiglia di esercitarsi con vari tipi di metalli

Fuori dal terreno per meglio identificare i suoni.

NOTA: La discriminazione, come in qualsiasi altro metal detector, non può essere sempre al 100%. Ci sono molti fattori esterni che pregiudicano una discriminazione con precisione.

Tutti i metalli in base alla loro conducibilità, la forma, l'orientamento nel suolo, la profondità e la mineralizzazione del terreno vengono rilevati da un rivelatore.

Metalli ossidati sepolti sotto terra per molto tempo come banda stagnata e lattine possono produrre oro come segnali.

A seguito di regola, gli utenti esperti di metal detector "del pollice" in caso di dubbio, scavare "è la cosa giusta da fare.